## Slide 1: HF-LPF100系列 嵌入式WIFI模组升级和调试流程
上海汉枫电子科技有限公司
Notes: <number>
Markets Option Title Placeholder
The format that you see here can be used for on-screen presentations, overheads, color prints and B/W prints. Changing this page setup will alter the shape of many objects, including the Solectron logo.
DO NOT CHANGE THE PAGE SETUP
There is a separate template for the “A4” version.
Font: Arial
Title: 25pt, bold, blue, up to three lines, Title Case (except prepositions), flush left
Presenter: 20pt, bold, black, flush left, Title Case (except prepositions)
Presenter’s Title: 14pt, bold, gray, flush left, Title Case (except prepositions)
Date: 12pt, regular, gray
Solectron Confidential: 8pt, bold, black (use only if necessary – delete from this page)

## Slide 2
HF-LPF100模块说明
PIN25, PIN27是通讯串口,PIN 19, PIN21是调试串口。
Notes: <number>

## Slide 3
HF-LPF100模块硬件接线
如上图左侧USB连接到Debug串口，右侧RS232连接到通讯串口，烧录固件时需下拉调试串口TX（接1K电阻）到GND，复位之后模块进入程序烧录过程，查看调试串口（115200波特率）可以看到如下的信息。
Notes: <number>

## Slide 4
1. 使用工具升级程序
打开烧录ImageTool.exe软件（Chip Select选择8721d），COM口选择调试烧录串口，加载程序（image格式文件），下拉烧录TX串口之后复位模块，点击Download烧录程序，烧录完成后，断开烧录串口TX拉低的跳线，复位后模块正常工作，EVK上Ready灯亮起。
成功后工具显示的信息
Notes: <number>

## Slide 5
1. 使用工具升级程序
复位之后模块Ready灯亮起，log输出打印信息（AT+NDBGL=1,1使能调试串口1输出调试信息），如果MAC地址是ACCF23FF8888（AT+WSMAC），可用如下命令修改模块MAC地址，让程序正常工作。
AT+WSMAC=8888,98D8630F7736,B3C0C666
AT+WSMAC=8888,98D8630F7742,ACCD90B3
AT+WSMAC=8888,98D8630F7768,4298744E
Notes: <number>

## Slide 6
2.使用网页升级应用程序
PC直连模块的热点(IP：10.10.100.254/iweb.html)或者模块已连入路由器的情况下用路由器分配给模块的IP(例：http://192.168.0.117/iweb.html)，进入模块的内部网页，网页与HF-LPT230完全一样。
Notes: <number>